|  | РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ СЛУЖБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПВЗ |
| --- | --- |
| Бюллетень № H-2016-5 | 02 февраля 2016 г. |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бюллетень содержит результаты определения параметров вращения Земли (ПВЗ), полученные в Институте прикладной астрономии РАН. Бюллетень издается еженедельно по вторникам в 16 час. московского времени и включает результаты обработки РСДБ-, SLR- и GPS-наблюдений на глобальных сетях станций за предшествующий месяц, их сравнение с данными IERS и годовой прогноз.

Пользователи, нуждающиеся в более оперативных значениях ПВЗ, могут обратиться к web-странице Службы определения ПВЗ ИПА РАН, результаты на которой обновляются ежедневно, по Интернет-адресу, указанному ниже.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

MJD - модифицированная юлианская дата

Xp, Yp - координаты полюса Земли

UT1-UTC - разность между всемирным астрономическим и координированным временем

TAI-UT1 - разность между атомным и всемирным временем

Xc, Yc - разность координат небесного полюса c моделью Международного астрономического союза IAU2000A

LOD - эксцесс длительности суток

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

Институт прикладной астрономии РАН

наб. Кутузова, д. 10

191187  Санкт-Петербург

Тел.:   (812)-275-10-24  (812)-275-10-18

Факс:  (812)-275-10-19

e-mail:  ipa@ipa.nw.ru

http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPFUND/GEO/eop_serv/eopservr.htm

РСДБ

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec Xc, mas Yc, mas 2016.01.05 57392.2075 0.04384±0.00005 0.26020±0.00004 35.926577±0.000002 0.073423±0.000002 0.00±0.03 -0.08±0.03

РСДБ Intensives

Дата MJD TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec 2016.01.02 57389.3333 35.921090 ± 0.000008 0.078910 ± 0.000008 2016.01.03 57390.3333 35.923005 ± 0.000006 0.076995 ± 0.000006 2016.01.05 57392.7919 35.927641 ± 0.000008 0.072359 ± 0.000008 2016.01.07 57394.7915 35.931314 ± 0.000008 0.068686 ± 0.000008 2016.01.10 57397.3334 35.935859 ± 0.000008 0.064141 ± 0.000008 2016.01.11 57398.7919 35.938548 ± 0.000011 0.061452 ± 0.000011 2016.01.12 57399.7916 35.940535 ± 0.000010 0.059465 ± 0.000010 2016.01.14 57401.7915 35.944886 ± 0.000007 0.055114 ± 0.000007 2016.01.15 57402.8020 35.947082 ± 0.000010 0.052919 ± 0.000010 2016.01.16 57403.3335 35.948271 ± 0.000008 0.051729 ± 0.000008 2016.01.17 57404.3334 35.950333 ± 0.000007 0.049667 ± 0.000007

SLR

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec LOD, sec 2016.01.02 57389.0 0.04964 ± 0.00007 0.25710 ± 0.00008 35.920402 ± 0.000003 0.079598 ± 0.000003 0.001956 ± 0.000003 2016.01.03 57390.0 0.04765 ± 0.00007 0.25785 ± 0.00008 35.922331 ± 0.000003 0.077669 ± 0.000003 0.001944 ± 0.000004 2016.01.04 57391.0 0.04586 ± 0.00007 0.25878 ± 0.00007 35.924245 ± 0.000004 0.075755 ± 0.000004 0.001927 ± 0.000004 2016.01.05 57392.0 0.04431 ± 0.00009 0.25993 ± 0.00008 35.926144 ± 0.000004 0.073856 ± 0.000004 0.001918 ± 0.000004 2016.01.06 57393.0 0.04241 ± 0.00006 0.26148 ± 0.00006 35.928022 ± 0.000004 0.071978 ± 0.000004 0.001887 ± 0.000004 2016.01.07 57394.0 0.04096 ± 0.00005 0.26340 ± 0.00004 35.929861 ± 0.000003 0.070139 ± 0.000003 0.001843 ± 0.000003 2016.01.08 57395.0 0.03945 ± 0.00005 0.26499 ± 0.00005 35.931646 ± 0.000003 0.068354 ± 0.000003 0.001782 ± 0.000003 2016.01.09 57396.0 0.03797 ± 0.00005 0.26693 ± 0.00004 35.933393 ± 0.000003 0.066607 ± 0.000003 0.001762 ± 0.000002 2016.01.10 57397.0 0.03624 ± 0.00005 0.26880 ± 0.00004 35.935153 ± 0.000002 0.064847 ± 0.000002 0.001811 ± 0.000002 2016.01.11 57398.0 0.03456 ± 0.00005 0.27059 ± 0.00004 35.936989 ± 0.000002 0.063011 ± 0.000002 0.001907 ± 0.000002 2016.01.12 57399.0 0.03285 ± 0.00005 0.27246 ± 0.00004 35.938930 ± 0.000002 0.061070 ± 0.000002 0.002024 ± 0.000002 2016.01.13 57400.0 0.03105 ± 0.00004 0.27429 ± 0.00003 35.940986 ± 0.000002 0.059014 ± 0.000002 0.002135 ± 0.000002 2016.01.14 57401.0 0.02943 ± 0.00005 0.27571 ± 0.00004 35.943145 ± 0.000002 0.056855 ± 0.000002 0.002224 ± 0.000002 2016.01.15 57402.0 0.02811 ± 0.00004 0.27685 ± 0.00004 35.945359 ± 0.000003 0.054641 ± 0.000003 0.002238 ± 0.000003 2016.01.16 57403.0 0.02686 ± 0.00006 0.27812 ± 0.00006 35.947552 ± 0.000003 0.052448 ± 0.000003 0.002179 ± 0.000004 2016.01.17 57404.0 0.02516 ± 0.00006 0.27956 ± 0.00005 35.949664 ± 0.000004 0.050336 ± 0.000004 0.002080 ± 0.000003 2016.01.18 57405.0 0.02332 ± 0.00006 0.28123 ± 0.00005 35.951668 ± 0.000003 0.048332 ± 0.000003 0.001968 ± 0.000003 2016.01.19 57406.0 0.02131 ± 0.00006 0.28315 ± 0.00004 35.953555 ± 0.000004 0.046445 ± 0.000004 0.001852 ± 0.000004 2016.01.20 57407.0 0.01890 ± 0.00005 0.28488 ± 0.00004 35.955322 ± 0.000004 0.044678 ± 0.000004 0.001733 ± 0.000004 2016.01.21 57408.0 0.01636 ± 0.00004 0.28638 ± 0.00004 35.956973 ± 0.000004 0.043027 ± 0.000004 0.001621 ± 0.000004 2016.01.22 57409.0 0.01376 ± 0.00005 0.28754 ± 0.00004 35.958539 ± 0.000004 0.041461 ± 0.000004 0.001560 ± 0.000004 2016.01.23 57410.0 0.01137 ± 0.00005 0.28871 ± 0.00005 35.960072 ± 0.000004 0.039928 ± 0.000004 0.001555 ± 0.000004 2016.01.24 57411.0 0.00912 ± 0.00006 0.28967 ± 0.00006 35.961625 ± 0.000004 0.038375 ± 0.000004 0.001598 ± 0.000004 2016.01.25 57412.0 0.00716 ± 0.00007 0.29003 ± 0.00007 35.963229 ± 0.000004 0.036771 ± 0.000004 0.001657 ± 0.000004

GPS

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec LOD, sec 2016.01.02 57389.5 0.04809 ± 0.00000 0.25763 ± 0.00000 0.001955 ± 0.000001 2016.01.03 57390.5 0.04644 ± 0.00000 0.25812 ± 0.00000 0.001988 ± 0.000001 2016.01.04 57391.5 0.04503 ± 0.00000 0.25937 ± 0.00000 0.001952 ± 0.000001 2016.01.05 57392.5 0.04328 ± 0.00000 0.26104 ± 0.00000 0.001908 ± 0.000001 2016.01.06 57393.5 0.04148 ± 0.00000 0.26259 ± 0.00000 0.001894 ± 0.000001 2016.01.07 57394.5 0.04016 ± 0.00000 0.26413 ± 0.00000 0.001836 ± 0.000001 2016.01.08 57395.5 0.03884 ± 0.00001 0.26627 ± 0.00001 0.001821 ± 0.000001 2016.01.09 57396.5 0.03690 ± 0.00001 0.26824 ± 0.00001 0.001812 ± 0.000001 2016.01.10 57397.5 0.03518 ± 0.00000 0.26984 ± 0.00000 0.001889 ± 0.000001 2016.01.11 57398.5 0.03361 ± 0.00000 0.27165 ± 0.00000 0.001976 ± 0.000001 2016.01.12 57399.5 0.03203 ± 0.00000 0.27350 ± 0.00000 0.002086 ± 0.000001 2016.01.13 57400.5 0.03032 ± 0.00000 0.27520 ± 0.00000 0.002203 ± 0.000001 2016.01.14 57401.5 0.02894 ± 0.00000 0.27613 ± 0.00000 0.002270 ± 0.000001 2016.01.15 57402.5 0.02758 ± 0.00000 0.27746 ± 0.00000 0.002211 ± 0.000001 2016.01.16 57403.5 0.02601 ± 0.00000 0.27885 ± 0.00000 0.002141 ± 0.000001 2016.01.17 57404.5 0.02430 ± 0.00000 0.28052 ± 0.00000 0.002052 ± 0.000001 2016.01.18 57405.5 0.02238 ± 0.00000 0.28232 ± 0.00000 0.001952 ± 0.000001 2016.01.19 57406.5 0.02034 ± 0.00000 0.28410 ± 0.00000 0.001810 ± 0.000001 2016.01.20 57407.5 0.01777 ± 0.00000 0.28585 ± 0.00000 0.001685 ± 0.000001

| Xp: разности с рядом IERS, mas | Yp: разности с рядом IERS, mas |
| --- | --- |
| UT1: разности с рядом IERS, 0.1 ms | LOD: разности с рядом IERS, 0.1 ms |
| Xc: разности с рядом IERS, mas | Yc: разности с рядом IERS, mas |

Прогноз

| Дата | MJD | Xp arcsec | Yp arcsec | TAI-UT1 sec | UT1-UTC sec | Xc mas | Yc mas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.01.26 | 57413.0 | 0.00560 | 0.29039 | 35.96489 | 0.03511 | -0.19 | -0.11 |
| 2016.01.27 | 57414.0 | 0.00435 | 0.29087 | 35.96659 | 0.03341 | -0.19 | -0.10 |
| 2016.01.28 | 57415.0 | 0.00334 | 0.29142 | 35.96830 | 0.03170 | -0.19 | -0.10 |
| 2016.01.29 | 57416.0 | 0.00244 | 0.29208 | 35.97001 | 0.02999 | -0.19 | -0.10 |
| 2016.01.30 | 57417.0 | 0.00161 | 0.29283 | 35.97173 | 0.02827 | -0.19 | -0.10 |
| 2016.01.31 | 57418.0 | 0.00080 | 0.29363 | 35.97346 | 0.02654 | -0.19 | -0.09 |
| 2016.02.01 | 57419.0 | 0.00000 | 0.29445 | 35.97517 | 0.02483 | -0.19 | -0.09 |
| 2016.02.02 | 57420.0 | -0.00079 | 0.29528 | 35.97682 | 0.02318 | -0.19 | -0.09 |
| 2016.02.03 | 57421.0 | -0.00156 | 0.29613 | 35.97842 | 0.02158 | -0.19 | -0.09 |
| 2016.02.04 | 57422.0 | -0.00231 | 0.29699 | 35.98002 | 0.01998 | -0.19 | -0.09 |
| 2016.02.09 | 57427.0 | -0.0059 | 0.3016 | 35.9893 | 0.0107 | -0.19 | -0.07 |
| 2016.02.14 | 57432.0 | -0.0090 | 0.3065 | 36.0019 | -0.0019 | -0.19 | -0.06 |
| 2016.02.19 | 57437.0 | -0.0118 | 0.3118 | 36.0119 | -0.0119 | -0.19 | -0.05 |
| 2016.02.24 | 57442.0 | -0.0142 | 0.3175 | 36.0206 | -0.0206 | -0.18 | -0.03 |
| 2016.02.29 | 57447.0 | -0.0167 | 0.3238 | 36.0291 | -0.0291 | -0.18 | -0.02 |
| 2016.03.05 | 57452.0 | -0.0186 | 0.3304 | 36.0366 | -0.0366 | -0.17 | 0.00 |
| 2016.03.10 | 57457.0 | -0.0201 | 0.3372 | 36.0468 | -0.0468 | -0.17 | 0.01 |
| 2016.03.15 | 57462.0 | -0.0210 | 0.3441 | 36.0579 | -0.0579 | -0.16 | 0.03 |
| 2016.03.20 | 57467.0 | -0.0215 | 0.3511 | 36.0664 | -0.0664 | -0.15 | 0.04 |
| 2016.03.25 | 57472.0 | -0.0213 | 0.3582 | 36.0750 | -0.0750 | -0.15 | 0.06 |
| 2016.03.30 | 57477.0 | -0.0206 | 0.3654 | 36.0820 | -0.0820 | -0.14 | 0.07 |
| 2016.04.04 | 57482.0 | -0.0192 | 0.3725 | 36.0896 | -0.0896 | -0.13 | 0.08 |
| 2016.04.09 | 57487.0 | -0.0173 | 0.3796 | 36.1010 | -0.1010 | -0.12 | 0.10 |
| 2016.04.19 | 57497.0 | -0.011 | 0.394 | 36.118 | -0.118 | -0.10 | 0.11 |
| 2016.04.29 | 57507.0 | -0.002 | 0.406 | 36.134 | -0.134 | -0.09 | 0.12 |
| 2016.05.09 | 57517.0 | 0.010 | 0.418 | 36.154 | -0.154 | -0.07 | 0.13 |
| 2016.05.19 | 57527.0 | 0.025 | 0.428 | 36.169 | -0.169 | -0.05 | 0.13 |
| 2016.05.29 | 57537.0 | 0.042 | 0.436 | 36.182 | -0.182 | -0.03 | 0.12 |
| 2016.06.08 | 57547.0 | 0.062 | 0.442 | 36.198 | -0.198 | -0.02 | 0.11 |
| 2016.06.18 | 57557.0 | 0.083 | 0.445 | 36.210 | -0.210 | 0.00 | 0.09 |
| 2016.06.28 | 57567.0 | 0.104 | 0.446 | 36.220 | -0.220 | 0.01 | 0.07 |
| 2016.07.08 | 57577.0 | 0.126 | 0.444 | 36.230 | -0.230 | 0.03 | 0.04 |
| 2016.07.18 | 57587.0 | 0.147 | 0.439 | 36.237 | -0.237 | 0.04 | 0.02 |
| 2016.07.28 | 57597.0 | 0.166 | 0.432 | 36.245 | -0.245 | 0.06 | 0.00 |
| 2016.08.12 | 57612.0 | 0.188 | 0.418 | 36.257 | -0.257 | 0.09 | -0.03 |
| 2016.08.27 | 57627.0 | 0.204 | 0.399 | 36.273 | -0.273 | 0.11 | -0.05 |
| 2016.09.11 | 57642.0 | 0.212 | 0.377 | 36.283 | -0.283 | 0.13 | -0.07 |
| 2016.09.26 | 57657.0 | 0.211 | 0.355 | 36.301 | -0.301 | 0.14 | -0.09 |
| 2016.10.11 | 57672.0 | 0.203 | 0.333 | 36.323 | -0.323 | 0.14 | -0.11 |
| 2016.10.26 | 57687.0 | 0.188 | 0.314 | 36.347 | -0.347 | 0.14 | -0.14 |
| 2016.11.10 | 57702.0 | 0.170 | 0.298 | 36.367 | -0.367 | 0.12 | -0.17 |
| 2016.11.25 | 57717.0 | 0.149 | 0.286 | 36.391 | -0.391 | 0.09 | -0.20 |
| 2016.12.10 | 57732.0 | 0.128 | 0.279 | 36.415 | -0.415 | 0.05 | -0.24 |
| 2016.12.25 | 57747.0 | 0.107 | 0.275 | 36.435 | -0.435 | 0.01 | -0.27 |
| 2017.01.09 | 57762.0 | 0.087 | 0.276 | 36.454 | -0.454 | -0.03 | -0.29 |
| 2017.01.24 | 57777.0 | 0.069 | 0.280 | 36.474 | -0.474 | -0.08 | -0.29 |