|  | РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ СЛУЖБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПВЗ |
| --- | --- |
| Бюллетень № H-2022-18 | 03 мая 2022 г. |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бюллетень содержит результаты определения параметров вращения Земли (ПВЗ), полученные в Институте прикладной астрономии РАН. Бюллетень издается еженедельно по вторникам в 16 час. московского времени и включает результаты обработки РСДБ-, SLR- и GPS-наблюдений на глобальных сетях станций за предшествующий месяц, их сравнение с данными IERS и годовой прогноз.

Пользователи, нуждающиеся в более оперативных значениях ПВЗ, могут обратиться к web-странице Службы определения ПВЗ ИПА РАН, результаты на которой обновляются ежедневно, по Интернет-адресу, указанному ниже.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

MJD - модифицированная юлианская дата

Xp, Yp - координаты полюса Земли

UT1-UTC - разность между всемирным астрономическим и координированным временем

TAI-UT1 - разность между атомным и всемирным временем

Xc, Yc - разность координат небесного полюса c моделью Международного астрономического союза IAU2000A

LOD - эксцесс длительности суток

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

Институт прикладной астрономии РАН

наб. Кутузова, д. 10

191187  Санкт-Петербург

Тел.:   (812)-275-10-24  (812)-275-10-18

Факс:  (812)-275-10-19

e-mail:  ipa@ipa.nw.ru

http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPFUND/GEO/eop_serv/eopservr.htm

РСДБ

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec Xc, mas Yc, mas 2022.03.29 59667.2081 0.04321±0.00003 0.42212±0.00003 37.098955±0.000002 -0.098955±0.000002 0.10±0.03 -0.26±0.03

РСДБ Intensives

Дата MJD TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec 2022.04.02 59671.3343 37.099882 ± ******** -0.099882 ± ******** 2022.04.03 59672.3345 37.100067 ± ******** -0.100067 ± ******** 2022.04.04 59673.7912 37.100023 ± ******** -0.100023 ± ******** 2022.04.04 59673.7916 37.099989 ± ******** -0.099989 ± ******** 2022.04.05 59674.7911 37.099729 ± ******** -0.099729 ± ******** 2022.04.05 59674.7917 37.099713 ± ******** -0.099713 ± ******** 2022.04.07 59676.7915 37.098637 ± ******** -0.098637 ± ******** 2022.04.07 59676.7920 37.098641 ± ******** -0.098641 ± ******** 2022.04.08 59677.0005 37.098495 ± ******** -0.098495 ± ******** 2022.04.08 59677.8020 37.098030 ± ******** -0.098030 ± ******** 2022.04.08 59677.8022 37.098076 ± ******** -0.098076 ± ******** 2022.04.09 59678.3342 37.097724 ± ******** -0.097724 ± ******** 2022.04.10 59679.3343 37.097215 ± ******** -0.097215 ± ******** 2022.04.11 59680.2926 37.097045 ± ******** -0.097045 ± ******** 2022.04.11 59680.3131 37.096759 ± ******** -0.096759 ± ********

SLR

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec LOD, sec 2022.04.02 59671.0 0.04357 ± 0.00006 0.42936 ± 0.00007 37.099840 ± 0.000004 -0.099840 ± 0.000004 0.000288 ± 0.000005 2022.04.03 59672.0 0.04443 ± 0.00007 0.43104 ± 0.00007 37.100027 ± 0.000006 -0.100027 ± 0.000006 0.000099 ± 0.000006 2022.04.04 59673.0 0.04493 ± 0.00006 0.43330 ± 0.00008 37.100044 ± 0.000006 -0.100044 ± 0.000006 -0.000045 ± 0.000006 2022.04.05 59674.0 0.04576 ± 0.00007 0.43600 ± 0.00009 37.099893 ± 0.000006 -0.099893 ± 0.000006 -0.000228 ± 0.000005 2022.04.06 59675.0 0.04669 ± 0.00006 0.43794 ± 0.00007 37.099572 ± 0.000005 -0.099572 ± 0.000005 -0.000378 ± 0.000006 2022.04.07 59676.0 0.04767 ± 0.00006 0.44012 ± 0.00006 37.099092 ± 0.000005 -0.099092 ± 0.000005 -0.000544 ± 0.000005 2022.04.08 59677.0 0.04926 ± 0.00005 0.44195 ± 0.00005 37.098516 ± 0.000004 -0.098516 ± 0.000004 -0.000567 ± 0.000004 2022.04.09 59678.0 0.05091 ± 0.00006 0.44374 ± 0.00006 37.097939 ± 0.000004 -0.097939 ± 0.000004 -0.000544 ± 0.000003 2022.04.10 59679.0 0.05212 ± 0.00007 0.44547 ± 0.00007 37.097398 ± 0.000004 -0.097398 ± 0.000004 -0.000495 ± 0.000004

GPS

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec LOD, sec 2022.04.02 59671.5 0.04397 ± 0.00430 0.00000 ± 0.00097 0.000033 ± 0.000000 2022.04.03 59672.5 0.04504 ± 0.00432 0.00000 ± 0.00028 0.000014 ± 0.000000

| Xp: разности с рядом IERS, mas | Yp: разности с рядом IERS, mas |
| --- | --- |
| UT1: разности с рядом IERS, 0.1 ms | LOD: разности с рядом IERS, 0.1 ms |
| Xc: разности с рядом IERS, mas | Yc: разности с рядом IERS, mas |

Прогноз

| Дата | MJD | Xp arcsec | Yp arcsec | TAI-UT1 sec | UT1-UTC sec | Xc mas | Yc mas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.04.11 | 59680.0 | 0.05332 | 0.44695 | 37.09693 | -0.09693 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.12 | 59681.0 | 0.05467 | 0.44818 | 37.09661 | -0.09661 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.13 | 59682.0 | 0.05624 | 0.44929 | 37.09651 | -0.09651 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.14 | 59683.0 | 0.05797 | 0.45034 | 37.09666 | -0.09666 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.15 | 59684.0 | 0.05982 | 0.45133 | 37.09701 | -0.09701 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.16 | 59685.0 | 0.06175 | 0.45230 | 37.09748 | -0.09748 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.17 | 59686.0 | 0.06371 | 0.45324 | 37.09789 | -0.09789 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.18 | 59687.0 | 0.06568 | 0.45415 | 37.09816 | -0.09816 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.19 | 59688.0 | 0.06767 | 0.45504 | 37.09817 | -0.09817 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.20 | 59689.0 | 0.06968 | 0.45590 | 37.09788 | -0.09788 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.25 | 59694.0 | 0.0800 | 0.4598 | 37.0955 | -0.0955 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.04.30 | 59699.0 | 0.0906 | 0.4629 | 37.0961 | -0.0961 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.05.05 | 59704.0 | 0.1016 | 0.4653 | 37.0932 | -0.0932 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.05.10 | 59709.0 | 0.1128 | 0.4670 | 37.0892 | -0.0892 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.05.15 | 59714.0 | 0.1235 | 0.4678 | 37.0893 | -0.0893 | 0.17 | -0.04 |
| 2022.05.20 | 59719.0 | 0.1344 | 0.4677 | 37.0869 | -0.0869 | 0.17 | -0.05 |
| 2022.05.25 | 59724.0 | 0.1454 | 0.4669 | 37.0851 | -0.0851 | 0.17 | -0.05 |
| 2022.05.30 | 59729.0 | 0.1564 | 0.4653 | 37.0831 | -0.0831 | 0.18 | -0.05 |
| 2022.06.04 | 59734.0 | 0.1674 | 0.4629 | 37.0772 | -0.0772 | 0.18 | -0.05 |
| 2022.06.09 | 59739.0 | 0.1783 | 0.4597 | 37.0730 | -0.0730 | 0.19 | -0.06 |
| 2022.06.14 | 59744.0 | 0.1890 | 0.4558 | 37.0700 | -0.0700 | 0.20 | -0.06 |
| 2022.06.19 | 59749.0 | 0.1994 | 0.4511 | 37.0643 | -0.0643 | 0.20 | -0.06 |
| 2022.06.24 | 59754.0 | 0.2094 | 0.4458 | 37.0614 | -0.0614 | 0.21 | -0.06 |
| 2022.07.04 | 59764.0 | 0.228 | 0.433 | 37.048 | -0.048 | 0.23 | -0.07 |
| 2022.07.14 | 59774.0 | 0.245 | 0.418 | 37.040 | -0.040 | 0.25 | -0.07 |
| 2022.07.24 | 59784.0 | 0.259 | 0.402 | 37.031 | -0.031 | 0.27 | -0.07 |
| 2022.08.03 | 59794.0 | 0.270 | 0.384 | 37.019 | -0.019 | 0.29 | -0.06 |
| 2022.08.13 | 59804.0 | 0.277 | 0.365 | 37.009 | -0.009 | 0.30 | -0.06 |
| 2022.08.23 | 59814.0 | 0.280 | 0.346 | 36.998 | 0.002 | 0.32 | -0.06 |
| 2022.09.02 | 59824.0 | 0.278 | 0.328 | 36.987 | 0.013 | 0.34 | -0.06 |
| 2022.09.12 | 59834.0 | 0.273 | 0.310 | 36.979 | 0.021 | 0.35 | -0.06 |
| 2022.09.22 | 59844.0 | 0.264 | 0.294 | 36.970 | 0.030 | 0.36 | -0.06 |
| 2022.10.02 | 59854.0 | 0.251 | 0.279 | 36.966 | 0.034 | 0.37 | -0.06 |
| 2022.10.12 | 59864.0 | 0.235 | 0.267 | 36.963 | 0.037 | 0.38 | -0.07 |
| 2022.10.27 | 59879.0 | 0.206 | 0.253 | 36.957 | 0.043 | 0.38 | -0.09 |
| 2022.11.11 | 59894.0 | 0.173 | 0.245 | 36.952 | 0.048 | 0.38 | -0.12 |
| 2022.11.26 | 59909.0 | 0.139 | 0.244 | 36.947 | 0.053 | 0.38 | -0.15 |
| 2022.12.11 | 59924.0 | 0.107 | 0.249 | 36.941 | 0.059 | 0.36 | -0.18 |
| 2022.12.26 | 59939.0 | 0.078 | 0.261 | 36.938 | 0.062 | 0.35 | -0.21 |
| 2023.01.10 | 59954.0 | 0.053 | 0.279 | 36.932 | 0.068 | 0.33 | -0.23 |
| 2023.01.25 | 59969.0 | 0.035 | 0.302 | 36.922 | 0.078 | 0.31 | -0.23 |
| 2023.02.09 | 59984.0 | 0.024 | 0.329 | 36.914 | 0.086 | 0.29 | -0.23 |
| 2023.02.24 | 59999.0 | 0.021 | 0.357 | 36.911 | 0.089 | 0.26 | -0.22 |
| 2023.03.11 | 60014.0 | 0.026 | 0.386 | 36.907 | 0.093 | 0.23 | -0.20 |
| 2023.03.26 | 60029.0 | 0.038 | 0.413 | 36.903 | 0.097 | 0.20 | -0.18 |
| 2023.04.10 | 60044.0 | 0.058 | 0.436 | 36.898 | 0.102 | 0.17 | -0.16 |