|  | РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ СЛУЖБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПВЗ |
| --- | --- |
| Бюллетень № H-2019-45 | 05 ноября 2019 г. |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бюллетень содержит результаты определения параметров вращения Земли (ПВЗ), полученные в Институте прикладной астрономии РАН. Бюллетень издается еженедельно по вторникам в 16 час. московского времени и включает результаты обработки РСДБ-, SLR- и GPS-наблюдений на глобальных сетях станций за предшествующий месяц, их сравнение с данными IERS и годовой прогноз.

Пользователи, нуждающиеся в более оперативных значениях ПВЗ, могут обратиться к web-странице Службы определения ПВЗ ИПА РАН, результаты на которой обновляются ежедневно, по Интернет-адресу, указанному ниже.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

MJD - модифицированная юлианская дата

Xp, Yp - координаты полюса Земли

UT1-UTC - разность между всемирным астрономическим и координированным временем

TAI-UT1 - разность между атомным и всемирным временем

Xc, Yc - разность координат небесного полюса c моделью Международного астрономического союза IAU2000A

LOD - эксцесс длительности суток

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:

Институт прикладной астрономии РАН

наб. Кутузова, д. 10

191187  Санкт-Петербург

Тел.:   (812)-275-10-24  (812)-275-10-18

Факс:  (812)-275-10-19

e-mail:  ipa@ipa.nw.ru

http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPFUND/GEO/eop_serv/eopservr.htm

РСДБ

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec Xc, mas Yc, mas 2019.10.09 58765.2076 0.19052±0.00005 0.30155±0.00005 37.151591±0.000004 -0.151591±0.000004 0.07±0.04 -0.12±0.04 2019.10.15 58771.2080 0.18268±0.00005 0.29753±0.00005 37.152301±0.000004 -0.152301±0.000004 0.15±0.04 -0.25±0.04

РСДБ Intensives

Дата MJD TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec 2019.10.05 58761.3333 37.153177 ± ******** -0.153177 ± ******** 2019.10.06 58762.3327 37.152703 ± ******** -0.152703 ± ******** 2019.10.07 58763.3124 37.152278 ± ******** -0.152278 ± ******** 2019.10.07 58763.3955 37.152199 ± ******** -0.152199 ± ******** 2019.10.07 58763.7919 37.152048 ± ******** -0.152048 ± ******** 2019.10.08 58764.7910 37.151748 ± ******** -0.151749 ± ******** 2019.10.09 58765.7910 37.151539 ± ******** -0.151539 ± ******** 2019.10.10 58766.3436 37.151414 ± ******** -0.151414 ± ******** 2019.10.10 58766.7910 37.151347 ± ******** -0.151347 ± ******** 2019.10.14 58770.3124 37.151991 ± ******** -0.151991 ± ******** 2019.10.14 58770.3958 37.152049 ± ******** -0.152049 ± ******** 2019.10.14 58770.7912 37.152176 ± ******** -0.152176 ± ******** 2019.10.15 58771.7917 37.152517 ± ******** -0.152517 ± ******** 2019.10.16 58772.7914 37.152842 ± ******** -0.152841 ± ******** 2019.10.17 58773.3493 37.152981 ± ******** -0.152981 ± ******** 2019.10.17 58773.7913 37.153082 ± ******** -0.153082 ± ******** 2019.10.18 58774.8017 37.153299 ± ******** -0.153299 ± ******** 2019.10.19 58775.3334 37.153357 ± ******** -0.153357 ± ******** 2019.10.20 58776.3330 37.153455 ± ******** -0.153455 ± ******** 2019.10.21 58777.3125 37.153545 ± ******** -0.153545 ± ******** 2019.10.21 58777.3952 37.153540 ± ******** -0.153540 ± ******** 2019.10.21 58777.7912 37.153569 ± ******** -0.153569 ± ******** 2019.10.22 58778.7911 37.153763 ± ******** -0.153763 ± ******** 2019.10.23 58779.7912 37.154201 ± ******** -0.154201 ± ******** 2019.10.24 58780.3429 37.154439 ± ******** -0.154439 ± ******** 2019.10.24 58780.7916 37.154742 ± ******** -0.154742 ± ******** 2019.10.25 58781.8015 37.155602 ± ******** -0.155602 ± ******** 2019.10.26 58782.3332 37.156194 ± ******** -0.156194 ± ******** 2019.10.27 58783.3330 37.157176 ± ******** -0.157176 ± ******** 2019.10.28 58784.3124 37.158105 ± ******** -0.158106 ± ********

SLR

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec TAI-UT1, sec UT1-UTC, sec LOD, sec 2019.10.05 58761.0 0.19484 ± 0.00005 0.30741 ± 0.00006 37.153289 ± 0.000003 -0.153289 ± 0.000003 -0.000405 ± 0.000003 2019.10.06 58762.0 0.19368 ± 0.00004 0.30612 ± 0.00005 37.152836 ± 0.000002 -0.152836 ± 0.000002 -0.000440 ± 0.000002 2019.10.07 58763.0 0.19252 ± 0.00004 0.30477 ± 0.00005 37.152375 ± 0.000002 -0.152375 ± 0.000002 -0.000423 ± 0.000002 2019.10.08 58764.0 0.19155 ± 0.00004 0.30333 ± 0.00004 37.151959 ± 0.000003 -0.151959 ± 0.000003 -0.000354 ± 0.000003 2019.10.09 58765.0 0.19047 ± 0.00004 0.30183 ± 0.00004 37.151634 ± 0.000003 -0.151634 ± 0.000003 -0.000245 ± 0.000002 2019.10.10 58766.0 0.18950 ± 0.00004 0.30050 ± 0.00004 37.151436 ± 0.000002 -0.151436 ± 0.000002 -0.000101 ± 0.000002 2019.10.11 58767.0 0.18871 ± 0.00004 0.29967 ± 0.00004 37.151392 ± 0.000002 -0.151392 ± 0.000002 0.000063 ± 0.000002 2019.10.12 58768.0 0.18771 ± 0.00004 0.29926 ± 0.00004 37.151488 ± 0.000002 -0.151488 ± 0.000002 0.000182 ± 0.000002 2019.10.13 58769.0 0.18629 ± 0.00004 0.29897 ± 0.00004 37.151689 ± 0.000002 -0.151689 ± 0.000002 0.000270 ± 0.000002 2019.10.14 58770.0 0.18447 ± 0.00004 0.29841 ± 0.00004 37.151966 ± 0.000002 -0.151966 ± 0.000002 0.000322 ± 0.000002 2019.10.15 58771.0 0.18275 ± 0.00004 0.29770 ± 0.00005 37.152286 ± 0.000002 -0.152286 ± 0.000002 0.000355 ± 0.000002 2019.10.16 58772.0 0.18110 ± 0.00005 0.29709 ± 0.00006 37.152608 ± 0.000003 -0.152608 ± 0.000003 0.000326 ± 0.000003 2019.10.17 58773.0 0.18003 ± 0.00004 0.29639 ± 0.00004 37.152907 ± 0.000003 -0.152907 ± 0.000003 0.000308 ± 0.000003 2019.10.18 58774.0 0.17835 ± 0.00005 0.29552 ± 0.00005 37.153158 ± 0.000003 -0.153158 ± 0.000003 0.000233 ± 0.000003 2019.10.19 58775.0 0.17673 ± 0.00006 0.29450 ± 0.00006 37.153327 ± 0.000003 -0.153327 ± 0.000003 0.000147 ± 0.000003 2019.10.20 58776.0 0.17503 ± 0.00007 0.29333 ± 0.00007 37.153414 ± 0.000003 -0.153414 ± 0.000003 0.000072 ± 0.000004 2019.10.21 58777.0 0.17359 ± 0.00005 0.29215 ± 0.00007 37.153458 ± 0.000004 -0.153458 ± 0.000004 0.000067 ± 0.000004 2019.10.22 58778.0 0.17240 ± 0.00004 0.29117 ± 0.00005 37.153561 ± 0.000004 -0.153561 ± 0.000004 0.000185 ± 0.000003 2019.10.23 58779.0 0.17113 ± 0.00005 0.29018 ± 0.00005 37.153800 ± 0.000004 -0.153800 ± 0.000004 0.000335 ± 0.000004 2019.10.24 58780.0 0.17007 ± 0.00004 0.28976 ± 0.00004 37.154238 ± 0.000003 -0.154238 ± 0.000003 0.000570 ± 0.000003 2019.10.25 58781.0 0.16909 ± 0.00005 0.28895 ± 0.00005 37.154925 ± 0.000003 -0.154925 ± 0.000003 0.000821 ± 0.000004 2019.10.26 58782.0 0.16810 ± 0.00005 0.28772 ± 0.00005 37.155822 ± 0.000003 -0.155822 ± 0.000003 0.000982 ± 0.000003 2019.10.27 58783.0 0.16752 ± 0.00004 0.28658 ± 0.00005 37.156808 ± 0.000004 -0.156808 ± 0.000004 0.000996 ± 0.000004

GPS

Дата MJD Xp, arcsec Yp, arcsec LOD, sec 2019.07.06 58670.5 0.16407 ± 0.00001 0.41528 ± 0.00001 -0.000050 ± 0.000001 2019.07.07 58671.5 0.16629 ± 0.00001 0.41500 ± 0.00001 0.000066 ± 0.000001 2019.07.08 58672.5 0.16803 ± 0.00001 0.41459 ± 0.00001 0.000102 ± 0.000001 2019.07.09 58673.5 0.16993 ± 0.00001 0.41386 ± 0.00001 0.000118 ± 0.000001 2019.07.10 58674.5 0.17176 ± 0.00001 0.41307 ± 0.00001 0.000013 ± 0.000001

| Xp: разности с рядом IERS, mas | Yp: разности с рядом IERS, mas |
| --- | --- |
| UT1: разности с рядом IERS, 0.1 ms | LOD: разности с рядом IERS, 0.1 ms |
| Xc: разности с рядом IERS, mas | Yc: разности с рядом IERS, mas |

Прогноз

| Дата | MJD | Xp arcsec | Yp arcsec | TAI-UT1 sec | UT1-UTC sec | Xc mas | Yc mas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.28 | 58784.0 | 0.16685 | 0.28562 | 37.15775 | -0.15775 | 0.09 | 0.18 |
| 2019.10.29 | 58785.0 | 0.16603 | 0.28481 | 37.15854 | -0.15854 | 0.10 | 0.18 |
| 2019.10.30 | 58786.0 | 0.16500 | 0.28411 | 37.15911 | -0.15911 | 0.10 | 0.19 |
| 2019.10.31 | 58787.0 | 0.16386 | 0.28349 | 37.15947 | -0.15947 | 0.11 | 0.19 |
| 2019.11.01 | 58788.0 | 0.16265 | 0.28292 | 37.15966 | -0.15966 | 0.11 | 0.19 |
| 2019.11.02 | 58789.0 | 0.16136 | 0.28236 | 37.15971 | -0.15971 | 0.11 | 0.19 |
| 2019.11.03 | 58790.0 | 0.16006 | 0.28183 | 37.15975 | -0.15975 | 0.12 | 0.19 |
| 2019.11.04 | 58791.0 | 0.15874 | 0.28132 | 37.15987 | -0.15987 | 0.12 | 0.19 |
| 2019.11.05 | 58792.0 | 0.15741 | 0.28082 | 37.16011 | -0.16011 | 0.12 | 0.19 |
| 2019.11.06 | 58793.0 | 0.15607 | 0.28036 | 37.16044 | -0.16044 | 0.13 | 0.19 |
| 2019.11.11 | 58798.0 | 0.1492 | 0.2783 | 37.1625 | -0.1625 | 0.15 | 0.19 |
| 2019.11.16 | 58803.0 | 0.1421 | 0.2769 | 37.1627 | -0.1627 | 0.17 | 0.18 |
| 2019.11.21 | 58808.0 | 0.1348 | 0.2760 | 37.1631 | -0.1631 | 0.18 | 0.17 |
| 2019.11.26 | 58813.0 | 0.1274 | 0.2758 | 37.1668 | -0.1668 | 0.20 | 0.16 |
| 2019.12.01 | 58818.0 | 0.1198 | 0.2762 | 37.1667 | -0.1667 | 0.22 | 0.15 |
| 2019.12.06 | 58823.0 | 0.1123 | 0.2772 | 37.1673 | -0.1673 | 0.23 | 0.14 |
| 2019.12.11 | 58828.0 | 0.1049 | 0.2788 | 37.1694 | -0.1694 | 0.25 | 0.12 |
| 2019.12.16 | 58833.0 | 0.0977 | 0.2811 | 37.1706 | -0.1706 | 0.26 | 0.11 |
| 2019.12.21 | 58838.0 | 0.0908 | 0.2840 | 37.1752 | -0.1752 | 0.28 | 0.09 |
| 2019.12.26 | 58843.0 | 0.0841 | 0.2875 | 37.1777 | -0.1777 | 0.29 | 0.07 |
| 2019.12.31 | 58848.0 | 0.0778 | 0.2915 | 37.1785 | -0.1785 | 0.30 | 0.06 |
| 2020.01.05 | 58853.0 | 0.0719 | 0.2961 | 37.1808 | -0.1808 | 0.31 | 0.04 |
| 2020.01.10 | 58858.0 | 0.0665 | 0.3012 | 37.1820 | -0.1820 | 0.32 | 0.02 |
| 2020.01.20 | 58868.0 | 0.057 | 0.313 | 37.188 | -0.188 | 0.33 | -0.02 |
| 2020.01.30 | 58878.0 | 0.050 | 0.326 | 37.190 | -0.190 | 0.34 | -0.05 |
| 2020.02.09 | 58888.0 | 0.046 | 0.341 | 37.191 | -0.191 | 0.35 | -0.08 |
| 2020.02.19 | 58898.0 | 0.044 | 0.356 | 37.196 | -0.196 | 0.36 | -0.10 |
| 2020.02.29 | 58908.0 | 0.045 | 0.371 | 37.200 | -0.200 | 0.36 | -0.12 |
| 2020.03.10 | 58918.0 | 0.048 | 0.386 | 37.207 | -0.207 | 0.36 | -0.13 |
| 2020.03.20 | 58928.0 | 0.054 | 0.400 | 37.215 | -0.215 | 0.36 | -0.15 |
| 2020.03.30 | 58938.0 | 0.061 | 0.413 | 37.222 | -0.222 | 0.35 | -0.16 |
| 2020.04.09 | 58948.0 | 0.071 | 0.424 | 37.231 | -0.231 | 0.34 | -0.17 |
| 2020.04.19 | 58958.0 | 0.082 | 0.433 | 37.238 | -0.238 | 0.33 | -0.18 |
| 2020.04.29 | 58968.0 | 0.095 | 0.440 | 37.243 | -0.243 | 0.31 | -0.20 |
| 2020.05.14 | 58983.0 | 0.115 | 0.444 | 37.251 | -0.251 | 0.28 | -0.22 |
| 2020.05.29 | 58998.0 | 0.137 | 0.443 | 37.255 | -0.255 | 0.23 | -0.25 |
| 2020.06.13 | 59013.0 | 0.159 | 0.436 | 37.257 | -0.257 | 0.18 | -0.27 |
| 2020.06.28 | 59028.0 | 0.179 | 0.424 | 37.252 | -0.252 | 0.13 | -0.28 |
| 2020.07.13 | 59043.0 | 0.197 | 0.408 | 37.249 | -0.249 | 0.08 | -0.28 |
| 2020.07.28 | 59058.0 | 0.211 | 0.389 | 37.245 | -0.245 | 0.03 | -0.27 |
| 2020.08.12 | 59073.0 | 0.220 | 0.368 | 37.237 | -0.237 | 0.00 | -0.23 |
| 2020.08.27 | 59088.0 | 0.223 | 0.346 | 37.231 | -0.231 | -0.03 | -0.19 |
| 2020.09.11 | 59103.0 | 0.220 | 0.326 | 37.223 | -0.223 | -0.04 | -0.13 |
| 2020.09.26 | 59118.0 | 0.210 | 0.307 | 37.223 | -0.223 | -0.03 | -0.07 |
| 2020.10.11 | 59133.0 | 0.194 | 0.291 | 37.225 | -0.225 | -0.02 | -0.02 |
| 2020.10.26 | 59148.0 | 0.174 | 0.280 | 37.231 | -0.231 | 0.01 | 0.02 |